## Slide 1
UNIDAD 5
Materiales,
Construcción
y Validación.
Del plano a la máquina que funciona de verdad
Taller de Proyecto · 1er y 2do año · Electromecánica · Robótica · IA
Notes: Unidad 5. Ya tienen diseño, planos, inventario y presupuesto (Unidad 4). Ahora tocan las herramientas de verdad. Máximo hincapié en seguridad desde la primera slide.

## Slide 2
¿Dónde estamos?
Diseño, planos e inventario listos. Ahora construimos el MVP real, con herramientas reales.
Análisis
y solución
✓ visto
Metodología
y diseño
✓ visto
Materiales y
seguridad
● ahora
Construcción
● ahora
Validación
del MVP
● ahora
Pitch
Elevator
próximo
Esta unidad tiene 3 bloques:
D
Materiales y seguridad
Herramientas, electrónica, máquinas y EPP.
E
Construcción
Ensamblaje, calidad, gestión de riesgos.
F
Validación
Prueba del MVP, feedback, documentación.
Notes: Última unidad antes del Pitch Elevator. Los 3 bloques: materiales y seguridad (mucho énfasis), construcción, validación con Scrum aplicado.

## Slide 3
BLOQUE D
Ferretería y herramientas manuales
Lo básico que todo técnico tiene que saber usar antes de tocar una máquina.
Tornillería y anclajes
Tornillos, tuercas, arandelas, insertos. Tamaños normalizados (M3, M4).
Destornilladores
Phillips (cruz) y plano, en tamaños PH0 a PH2 según el tornillo.
Pinzas
Punta fina, universal y de corte (alicate). Cada una para un trabajo distinto.
Herramientas de corte
Cutter, tijera, regla metálica, tabla de corte para proteger la mesa.
REGLA BÁSICA DE TALLER
Cada herramienta vuelve a su lugar después de usarla. Un cutter perdido en la mesa es un accidente esperando pasar. Orden = seguridad.
Notes: Nombre técnico correcto: ferretería (tornillería/anclajes) + herramientas manuales (destornilladores, pinzas, corte). Repasar tamaños normalizados de tornillos con ejemplos físicos si hay disponibles.

## Slide 4
Electricidad y electrónica — componentes
Antes de armar un circuito, hay que saber leer la hoja de datos de cada componente.
¿Qué es un datasheet?
La hoja de datos técnica de un componente. Antes de elegir un sensor, hay que leerla.
✓
Voltaje de operación (ej. 3.3-5V)
✓
Rango de medición (ej. 0-100°C)
✓
Precisión / tolerancia (ej. ±0.5°C)
✓
Interfaz de comunicación (analógica, I2C)
Componentes básicos
•
Resistencias — limitan la corriente
•
LEDs — indicadores luminosos
•
Capacitores — almacenan carga eléctrica
•
Diodos — dejan pasar corriente en un sentido
•
Transistores — actúan como interruptores
Notes: El datasheet es un concepto nuevo para la mayoría. Traer un ejemplo real impreso (datasheet de DHT22 o similar) para que vean el formato real en la clase.

## Slide 5
Arduino, sensores y alimentación
El corazón de la automatización: cómo se conectan sensores, protoboard y fuentes de energía.
Arduino
El microcontrolador. Lee sensores, ejecuta lógica, activa actuadores.
Protoboard
Placa de pruebas sin soldadura. Ideal para prototipar antes de fijar.
Sensores
Miden variables del entorno: temperatura, humedad, distancia, luz.
Alimentación
Pilas, baterías recargables o mini transformadores según el consumo.
⚡ Cuidado con la alimentación: cada componente tiene un voltaje de operación específico (revisá el datasheet). Conectar 9V a un sensor de 5V lo quema en segundos.
Notes: El punto de alimentación es crítico y donde más se rompen componentes por error de principiante. Insistir en revisar el datasheet antes de conectar cualquier fuente.

## Slide 6
Soldadura: soldador y estaño
La habilidad manual que fija las conexiones eléctricas de forma permanente.
1
Preparar
Componentes limpios, soldador a temperatura, buena ventilación.
2
Calentar
Apoyar la punta en la unión a soldar, no directamente en el estaño.
3
Aplicar estaño
El estaño se derrite por el calor de la pieza, no del soldador.
4
Enfriar
No soplar ni mover la unión — debe enfriar sola para quedar sólida.
⚠ SEGURIDAD OBLIGATORIA
• El soldador trabaja a 300-400°C — nunca tocar la punta
• Ventilación siempre activa — el humo de estaño no se respira
• Soporte metálico para apoyar el soldador caliente, nunca la mesa
Notes: Antes de dar soldador a los alumnos, demostración docente completa. Ventilación y soporte metálico son no-negociables. Supervisión directa en las primeras sesiones.

## Slide 7
Corte láser
Cómo funciona, qué materiales corta, y las reglas de seguridad no negociables.
¿Cómo funciona?
Un haz de luz concentrado quema o funde el material siguiendo el trazado del diseño digital, con precisión de décimas de milímetro.
Materiales típicos: MDF, acrílico, cartón, madera fina. NUNCA PVC (libera gas tóxico).
⚠ Seguridad obligatoria
!
Nunca dejar la máquina sin supervisión mientras corta
!
Ventilación y extracción de humos siempre activa
!
No abrir la tapa durante el corte
!
Material fijado firme antes de empezar
!
Solo docente autoriza y opera el encendido
Notes: Corte láser: máquina de mayor riesgo del taller. Reglas no negociables. El docente siempre opera el encendido y supervisa cada corte activo.

## Slide 8
Taladro de mesa e impresora 3D
Dos máquinas distintas, dos lógicas de fabricación: quitar material vs. agregar material.
🔩 Taladro de mesa
Perfora agujeros precisos y perpendiculares. Se usa para tornillería, ejes y pasacables.
• Pieza sujeta con mordaza — NUNCA con la mano
• Velocidad según el material (madera rápido, metal lento)
• Gafas de protección obligatorias
• Pelo atado, sin mangas sueltas ni guantes
🖨 Impresora 3D
Agrega material capa por capa (PLA) siguiendo el modelo exportado desde Tinkercad.
• No tocar la boquilla caliente (200°C aprox.)
• Verificar que la primera capa se adhiera bien
• Tiempo de impresión: horas, no minutos — planificar con tiempo
• Retirar la pieza solo cuando la mesa esté fría
Notes: Taladro = riesgo mecánico inmediato (atrapamiento, corte). Impresora 3D = riesgo térmico + de tiempo (mala planificación de Gantt). Distintos riesgos, misma exigencia de respeto.

## Slide 9
SEGURIDAD INDUSTRIAL — LO NO NEGOCIABLE
Gafas de protección
Obligatorias con cualquier máquina que corte, perfore o proyecte partículas.
Guantes
Para manipular piezas cortadas o calientes — NUNCA cerca de partes giratorias.
Pelo atado y ropa ajustada
Nada suelto cerca de taladro, láser o cualquier mecanismo con movimiento.
Ventilación activa
Soldadura, láser e impresión 3D liberan humos que no se deben respirar directo.
LAS 3 REGLAS DE ORO DEL TALLER
1. Ninguna máquina se enciende sin autorización docente presente
2. Si no sabés cómo usar algo, preguntás — nunca 'probás a ver'
3. Un accidente evitado vale más que un proyecto terminado a tiempo
Notes: Slide dedicada exclusivamente a seguridad. Máximo énfasis pedido explícitamente. Repetir estas 3 reglas al inicio de cada clase de taller físico, sin excepción.

## Slide 10
BLOQUE E
Ensamblaje: pensamiento en cascada
El orden de armado importa tanto como las piezas mismas. Pensar en cascada evita desarmar todo por un error de secuencia.
✗ Sin pensar en cascada
Atornillás la tapa superior primero. Después te das cuenta de que el cableado interno no se puede acceder sin desarmar la tapa que acabás de cerrar.
Resultado: desarmar, rehacer, perder tiempo.
✓ Pensando en cascada
Preguntás antes: '¿qué necesito acceder después de esto?' Cableás y probás el circuito ANTES de cerrar cualquier tapa.
Resultado: cada paso habilita el siguiente sin retrocesos.
💡 Pregunta clave antes de cada paso: '¿esto me va a bloquear el acceso a algo que necesito después?'
Notes: Pensamiento en cascada = secuenciación inteligente. El ejemplo de la tapa es el más común en proyectos escolares. Repetirlo con ejemplos del proyecto de cada equipo.

## Slide 11
Control de calidad y gestión de riesgos
Dos hábitos que separan un proyecto que funciona de uno que casi funciona.
Control de calidad y tolerancias
Ninguna pieza cortada o impresa encaja perfecta al 100%. Una tolerancia es el margen de error aceptable.
• Verificar cada pieza antes de armar el conjunto
• Si algo no encaja, medir antes de forzar
• Un ajuste de 0.5mm de más traba un mecanismo entero
Puntos de falla comunes
Identificarlos antes de que ocurran es más barato que repararlos después.
• Cables sueltos o mal soldados → falso contacto
• Alimentación incorrecta → componente quemado
• Piezas sin tolerancia → mecanismo trabado
• Sensor mal calibrado → lecturas erróneas
Notes: Ambos conceptos son nuevos para los alumnos. Calidad/tolerancias explica por qué 'casi encaja' no es aceptable. Riesgos comunes previene los 4 errores más frecuentes en proyectos escolares.

## Slide 12
BLOQUE F
Prueba del MVP: el Scrum en acción
Acá vuelve el ciclo de Sprints que vimos en la Unidad 4 — ahora aplicado a probar y mejorar el MVP real.
1
Probar
Encender el MVP y verificar si cumple el objetivo SMART.
2
Observar
¿Qué funcionó? ¿Qué no? Sin justificar, solo registrar.
3
Recibir feedback
Compañeros y docente dan su análisis crítico constructivo.
4
Ajustar
Corregir lo que falló. Volver al paso 1 — nuevo sprint.
🔄 El ciclo se repite: no hay 'terminado' de una vez. Cada sprint de prueba mejora el MVP hasta que cumple los objetivos SMART definidos en la Unidad 3.
Notes: Este es el cierre conceptual: el Scrum de la Unidad 4 vuelve acá aplicado concretamente a la validación. El análisis crítico constructivo debe ser específico, no 'está bien' o 'está mal'.

## Slide 13
Registro fotográfico y documentación
Todo el proceso de construcción alimenta la carpeta de proyecto final.
Antes de empezar
Foto del inventario completo, piezas ordenadas y etiquetadas.
Durante el proceso
Cada etapa de ensamblaje, especialmente donde algo falló y se corrigió.
MVP funcionando
Video corto o foto del sistema completo cumpliendo el objetivo.
Sprints de mejora
Registro de cada ciclo de prueba-feedback-ajuste realizado.
📸 Por qué importa: la carpeta de proyecto y el Pitch Elevator necesitan evidencia visual del proceso, no solo el resultado final. Documentar en el momento, no reconstruir después de memoria.
Notes: Conecta directamente con la Fase 4 del programa general (Carpeta de Proyecto) y con la Fase 5 (Pitch Elevator), que necesita material visual real del proceso de construcción.

## Slide 14
EJERCICIO INTEGRADOR
Manos a la obra
Empiecen a construir su MVP con lo que vimos en toda la unidad.
1
Verifiquen su inventario físico
10 min
Confirmen que tienen todas las piezas antes de empezar a cortar o soldar.
2
Planifiquen la secuencia de armado
15 min
Apliquen el pensamiento en cascada: ¿qué va primero para no bloquear lo siguiente?
3
Construyan el MVP
Variable
Con supervisión docente en máquinas. Foto de cada etapa.
4
Primer sprint de prueba
15 min
Encienda, observen, reciban feedback, anoten ajustes pendientes.
Notes: Ejercicio de construcción real, con tiempo variable según la complejidad de cada proyecto. La supervisión docente es constante durante el uso de máquinas.

## Slide 15
¿Qué logramos?
✓
Aprendimos a usar herramientas y máquinas con seguridad
✓
Armamos electrónica: Arduino, sensores, soldadura
✓
Ensamblamos con pensamiento en cascada y control de calidad
✓
Probamos el MVP con ciclos de Scrum y documentamos todo
🎤 LO QUE VIENE
Fase final:
Pitch
Elevator
Presentación final frente a jurado, en pantalla gigante
Tu MVP funciona. Ahora hay que contar la historia de por qué importa.
Notes: Cierre de la Unidad 5 y de todo el ciclo de análisis-diseño-construcción. Lo que sigue es la Fase 5 del programa: Pitch Elevator, la presentación final.