## Slide 1
UNIDAD 3
Del problema técnico
a la solución.
Enunciar · Definir objetivos · Idear soluciones
Taller de Proyecto · 1er y 2do año · Electromecánica · Robótica · IA
Notes: Unidad 3. Ya saben transformar un problema vago en técnico (U2). Ahora: enunciar con criterio profesional, definir objetivos SMART y generar soluciones con Brainstorming y SCAMPER.

## Slide 2
¿Dónde estamos?
Cerramos la etapa de análisis. Esta unidad es el puente hacia el diseño.
Problema
vago
✓ visto
Preguntas
disparadoras
✓ visto
Problema
técnico
● ahora
Objetivos
● ahora
Solución
● ahora
Diseño y
construcción
próximo
En esta unidad trabajamos 3 cosas:
1
Enunciar el problema técnico
Con precisión profesional, sin presuponer la solución.
2
Definir objetivos
Medibles y verificables. Marco SMART.
3
Idear soluciones
Brainstorming + SCAMPER antes de elegir.
Notes: Las 2 primeras etapas ya las vieron. Esta unidad cubre problema técnico + objetivos + solución. Después viene diseño y construcción.

## Slide 3
PARTE 1
Enunciar el problema técnico
Ya saben construir el enunciado con las 4 componentes. Ahora lo hacemos con criterio profesional.
⚠ LA REGLA DE ORO
Un buen enunciado describe el problema, NO la solución. Si ya menciona el dispositivo o sistema, cerrás posibilidades antes de explorar.
✗ PRESUPONE LA SOLUCIÓN
"Necesitamos instalar un ventilador con sensor DHT22 controlado por Arduino en la sala de servidores."
El sistema ya está elegido. ¿Y si la mejor solución era refrigeración líquida, o reubicar los racks? Nunca lo vas a saber.
✓ DESCRIBE EL PROBLEMA
"La temperatura en la sala de servidores supera los 28 °C por más de 15 minutos, generando apagado térmico de equipos."
Deja abierto el espacio: refrigeración activa, pasiva, reubicación de equipos, aislación, gestión de carga. Todo sigue en juego.
Notes: Ejemplo con contexto industrial. Servidor + sala de racks es 100% electromecánico. El enunciado malo presupone Arduino y DHT22, cerrando la solución antes de analizar.

## Slide 4
¿Cómo sé que mi enunciado está bien?
5 preguntas de control antes de darlo por cerrado.
1
¿Tiene las 4 componentes?
Contexto, variable, punto de quiebre y efecto no deseado — los cuatro presentes.
2
¿Es una sola oración?
Sin 'y' que una dos problemas distintos. Un enunciado, un problema.
3
¿Evita adjetivos subjetivos?
Sin 'mucho', 'grave', 'excesivo'. Solo magnitudes medibles con instrumento.
4
¿NO presupone la solución?
No nombra Arduino, sensor, actuador ni ningún componente. Solo describe qué pasa.
5
¿Se puede verificar?
Un técnico externo podría medir si el problema existe con un instrumento real.
Notes: El punto 4 es el más difícil: los alumnos tienden a nombrar el sensor o el microcontrolador en el enunciado. Si dice 'Arduino', 'DHT22', 'relay', 'servo' → devolver.

## Slide 5
PARTE 2
Definir los objetivos
Antes de escribir objetivos, hay que distinguir tres conceptos que los principiantes confunden.
FUNCIÓN
¿Qué debe hacer?
El propósito del sistema. Lo que tiene que lograr.
'El sistema de control debe mantener el motor dentro de su rango de operación seguro.'
OBJETIVO
¿Qué optimizás?
Una magnitud a maximizar o minimizar. Siempre medible.
'Minimizar el tiempo de respuesta ante una falla de temperatura del motor.'
RESTRICCIÓN
¿Qué límite no cruzás?
Un límite que la solución no puede violar bajo ninguna condición.
'El costo total de los componentes no debe superar $85.000.'
Notes: Distinción Suh/Axiomatic Design. En contexto electromecánico: función = qué hace el sistema (operar el motor). Objetivo = qué optimizás (tiempo de respuesta). Restricción = costo, tamaño, voltaje disponible.

## Slide 6
Objetivos SMART
Un objetivo bien escrito cumple estas 5 condiciones. Es el estándar en ingeniería.
S
Específico
Apunta a una sola magnitud concreta. No 'el sistema funcione bien' — sí 'la corriente de arranque del motor'.
M
Medible
Tiene un número o condición verificable con un instrumento. Voltímetro, tacómetro, termómetro, encoder.
A
Alcanzable
Posible con los componentes, el presupuesto y el tiempo disponibles en el taller.
R
Relevante
Resuelve directamente una parte del problema técnico enunciado. No un objetivo de adorno.
T
Temporal
Tiene un plazo de verificación. 'Al finalizar la fase de pruebas' o 'dentro de los 5 seg de detectada la falla'.
Notes: Cada atributo SMART con contexto electromecánico. Destacar que 'medible' implica siempre un instrumento de medición real: no 'parecía caliente' sino '72 °C medidos con termocupla tipo K'.

## Slide 7
Un objetivo, dos versiones
El mismo objetivo para un sistema de detección de fallas en una faja transportadora.
✗ VAGO
"Que el motor de la faja no se sobrecaliente y el sistema lo detecte rápido."
¿Cuánto es 'rápido'? ¿Qué temperatura es 'sobrecalentamiento'? ¿Qué instrumento lo verifica? No cumple ningún criterio SMART.
✓ SMART
"Detectar cuando la temperatura de la carcasa del motor supere los 72 °C (medida con termocupla tipo K) y enviar una señal de corte al variador de frecuencia en menos de 500 ms."
Específico: carcasa del motor
Medible: 72 °C / termocupla K
Temporal: < 500 ms
💡 Truco: un objetivo de ingeniería arranca con verbo de acción — detectar, activar, cortar, medir, controlar, reducir, aislar.
Notes: Ejemplo industrial real: faja transportadora con motor. Termocupla tipo K + variador de frecuencia + tiempo de respuesta en milisegundos — vocabulario técnico real.

## Slide 8
PARTE 3
Idear las soluciones
Ya tenés el problema y los objetivos. Ahora generás ideas — muchas, antes de elegir una.
⚡ LA REGLA DE ORO DE LA IDEACIÓN
Primero generás, después evaluás. No juzgues las ideas mientras las creás. Un ingeniero que corta ideas prematuramente es un ingeniero que pierde soluciones.
FASE DIVERGENTE
Abrir. Generar la mayor cantidad posible de ideas de solución. Sin filtrar, sin criticar. Todo vale.
Herramientas: Brainstorming · SCAMPER
FASE CONVERGENTE
Cerrar. Evaluar las ideas contra los objetivos y elegir la mejor. Ahora sí, con criterio técnico.
Herramientas: Matriz de Pugh (avanzado)
Notes: Divergir antes de converger — concepto central (Daly et al). El error clásico en ingeniería es elegir la primera solución que parece funcionar. Eso cierra el espacio de diseño prematuramente.

## Slide 9
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
Brainstorming
Generar la mayor cantidad de ideas de solución en equipo, sin juzgar ninguna. La técnica más simple y la más productiva.
LAS 4 REGLAS
1
Cantidad sobre calidad
15 ideas mediocres valen más que 3 buenas. Cuantas más generes, más probable es que aparezca la solución óptima.
2
Prohibido criticar
Ni 'eso no funciona con un Arduino', ni 'es muy caro'. Toda crítica mata ideas antes de que maduren.
3
Bienvenidas las locuras
'¿Y si usamos superconductores?' A veces la idea imposible abre el camino a una posible. Anotá todo.
4
Combiná y mejorá
Tomá la idea de detección óptica de otro y combinala con tu idea de relay. El resultado puede ser mejor que ambas.
⏱ En práctica: 10 min, un anotador por equipo, meta de 15 ideas mínimo. Después de la lista: recién ahí evaluamos.
Notes: Reglas de Osborn. El ejemplo de la regla 2 y 4 están en contexto de automatización (Arduino, relay, detección óptica). Así el alumno ya piensa en términos técnicos.

## Slide 10
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
SCAMPER
7 gatillos mentales para transformar una idea técnica existente en una nueva. Cuando el brainstorming se traba, SCAMPER destraba.
S
Sustituir
¿Qué componente, material o tecnología puedo reemplazar por otro equivalente o mejor?
C
Combinar
¿Qué dos funciones o módulos puedo unir en un solo sistema integrado?
A
Adaptar
¿Qué solución de otro campo de la ingeniería puedo traer a este problema?
M
Modificar
¿Qué parámetro puedo cambiar: frecuencia, voltaje, dimensión, velocidad, rango?
P
Poner otro uso
¿Este componente o sistema puede resolver también otro problema del mismo proyecto?
E
Eliminar
¿Qué parte puedo quitar, simplificar o hacer más liviano sin perder la función?
R
Reordenar
¿Qué pasa si invierto el flujo de señal, el orden de etapas o la lógica de control?
Notes: SCAMPER (Eberle / Osborn). Cada pregunta está formulada en vocabulario de ingeniería y automatización: componentes, módulos, parámetros, flujo de señal.

## Slide 11
SCAMPER en acción — contexto real
Idea de partida: brazo robótico con sensor de color TCS3200 para clasificar residuos en 3 contenedores.
S
Sustituir
Reemplazar el TCS3200 por una cámara + visión artificial (OpenCV) — más versátil, detecta forma y no solo color.
C
Combinar
Combinar el brazo con un conveyor de velocidad variable: el brazo clasifica mientras la cinta regula el flujo.
Un conveyor (o transportador) es un sistema mecánico utilizado para mover materiales de un lugar a otro de forma automática y continua.
A
Adaptar
Adaptar la lógica de detección de los robots Pick & Place industriales (Fanuc, KUKA) — ángulo de agarre por cámara.
M
Modificar
Aumentar el rango del sensor a IR: detectar materiales opacos y translúcidos que el TCS3200 no diferencia.
P
Poner otro uso
El mismo brazo puede hacer control de calidad dimensional (medir con sensor ultrasónico si una pieza entra en tolerancia).
E
Eliminar
Eliminar el brazo: usar solo deflectores actuados por servomotores — más simple, más rápido, menos puntos de falla.
R
Reordenar
Invertir el flujo: en vez de mover el residuo al contenedor, mover el contenedor correcto debajo del punto de descarte.
Notes: Ejemplo 100% electromecánico-robótico. TCS3200 → OpenCV, brazo → deflectores, clasificación → control de calidad. Son variantes reales que existen en líneas de producción industriales.

## Slide 12
SI QUERÉS IR MÁS ALLÁ
Herramientas para avanzar
No son obligatorias, pero si el proyecto lo pide — o si ya manejás Brainstorming y SCAMPER — acá está el siguiente nivel.
Análisis Morfológico
La Caja de Zwicky
Descomponés el sistema en subsistemas y generás opciones para cada uno. Al combinarlos, explorás TODAS las arquitecturas posibles.
Sistema de seguimiento solar → (motor: DC / paso a paso / servo) × (sensor: LDR / encoder / GPS) × (control: Arduino / PLC / Raspberry)
TRIZ
40 principios de invención
Cuando dos requisitos se contradicen (liviano pero resistente, preciso pero barato), TRIZ tiene principios catalogados de patentes para resolver ese conflicto exacto.
'Quiero alta precisión del encoder pero bajo costo' → TRIZ: principio de 'daño previo' o 'otro punto de vista'.
Matriz de Pugh
Para converger, no para crear
Puntuás cada idea contra tus objetivos SMART en una tabla. Convierte la elección de diseño en algo objetivo y defendible ante el jurado.
5 arquitecturas × 4 criterios (costo, precisión, robustez, complejidad) → puntaje total → decisión de diseño.
Notes: Las 3 herramientas avanzadas con ejemplos de automatización. Morfológico con seguimiento solar, TRIZ con encoder, Pugh con comparación de arquitecturas. Son reales y usados en industria.

## Slide 13
El flujo completo
Así se conecta todo lo que vimos en esta unidad.
PROBLEMA TÉCNICO
Enunciado claro, sin presuponer dispositivos
OBJETIVOS SMART
Qué lograr, medible con instrumento
IDEACIÓN
Brainstorming + SCAMPER (divergir)
ELECCIÓN
Evaluar contra objetivos (converger)
Al terminar: tenés un problema técnico sin presuponer dispositivos, objetivos medibles con instrumento, y una solución elegida con criterio técnico. Listo para diseñar.
Notes: Síntesis. El resultado es un paquete completo listo para pasar a diseño (planos, Gantt, inventario).

## Slide 14
EJERCICIO GRUPAL
Ahora les toca a ustedes
Tomen el problema técnico de su proyecto y recorran las 3 partes de esta unidad.
1
Revisen su enunciado
⏱ 10 min
Pásenlo por las 5 preguntas. ¿Nombra Arduino, sensor o actuador? Si sí → reescribir.
2
Escriban 3 objetivos SMART
⏱ 15 min
Con verbo de acción, magnitud medible y forma de verificación. Distingan función, objetivo y restricción.
3
Generen 10+ ideas (Brainstorm + SCAMPER)
⏱ 20 min
Brainstorming primero (15 ideas mínimo). Después apliquen SCAMPER a la mejor idea que surgió.
4
Elijan una solución y justifíquenla
⏱ 10 min
¿Cuál resuelve mejor los objetivos SMART del paso 2? Justifiquen técnicamente la elección.
Notes: 55 minutos en total. El paso 3 combina Brainstorming + SCAMPER en una misma sesión. Importante: Brainstorming primero (cantidad libre) y SCAMPER segundo (transformar la mejor idea).

## Slide 15
¿Qué logramos?
✓
Enunciamos el problema sin nombrar componentes ni soluciones
✓
Definimos objetivos medibles con instrumento real (SMART)
✓
Generamos ideas con Brainstorming + SCAMPER en contexto técnico
✓
Conocimos Morfológico, TRIZ y Pugh para cuando el proyecto lo pida
🔮 LO QUE VIENE
Unidad 4:
Planificación
y Diseño
Gantt · Diagramas de proceso · Croquis · Planos · Inventario
Ya sabés QUÉ resolver y CON QUÉ principio. Ahora toca planificar CÓMO construirlo.
Notes: Cierre. El recap refuerza que 'sin nombrar componentes' es el criterio diferenciador. Spoiler a Unidad 4: diseño y planificación.