## Slide 1
UNIDAD 4
Metodología
y Diseño.
De la solución elegida al plano listo para construir
Taller de Proyecto · 1er y 2do año · Electromecánica · Robótica · IA
Notes: Unidad 4. Ya tienen problema técnico, objetivos y solución elegida (Unidad 3). Ahora: metodología de trabajo en equipo, MVP, planificación temporal, y de la idea al plano completo con inventario y presupuesto.

## Slide 2
¿Dónde estamos?
Ya elegimos la solución. Ahora la planificamos y la diseñamos hasta tener el plano listo para construir.
Análisis
del problema
✓ visto
Objetivos y
solución
✓ visto
Metodología
y MVP
● ahora
Diseño y
planos
● ahora
Presupuesto
● ahora
Materiales y
construcción
próximo
Esta unidad tiene 3 bloques:
A
Metodología ágil
Scrum, roles de equipo, MVP y planificación temporal.
B
Diseño técnico
Boceto, Tinkercad, planos, despiece e inventario.
C
Factibilidad
Presupuesto, proveedores y decisión costo-tiempo.
Notes: Recap: análisis y solución ya vistos (U1-U3). Esta unidad cubre 3 bloques: metodología, diseño técnico, factibilidad. Después viene Unidad 5: materiales y construcción.

## Slide 3
BLOQUE A
El mapa completo del proyecto
Antes de planificar, hay que ver todo el camino de una vez: desde la solución elegida hasta el producto terminado.
1
Diseño
Boceto → Tinkercad → planos → despiece → inventario
2
Factibilidad
Presupuesto, proveedores, decisión costo-tiempo
3
Materiales
Herramientas, electrónica, seguridad industrial
4
Construcción
Ensamblaje, control de calidad, ajustes
5
Validación
Prueba de MVP, feedback, iteración con Scrum
💡 Por qué importa: si no ves el mapa completo desde el día 1, vas a tomar decisiones de diseño que te complican la construcción semanas después.
Notes: Este mapa se muestra completo antes de empezar cualquier cosa. Los 5 procesos son Unidad 4 (diseño+factibilidad) y Unidad 5 (materiales+construcción+validación).

## Slide 4
Trabajar en equipo: Scrum y Sprints
La metodología ágil que organiza el trabajo en ciclos cortos, con entregas frecuentes y ajustes constantes.
¿Qué es un Sprint?
Un ciclo corto de trabajo (1-2 semanas) con un objetivo concreto y entregable al final. Se planifica, se ejecuta y se revisa.
1. Planificar
2. Ejecutar
3. Revisar
4. Ajustar
Tablero Kanban simple
Por hacer
Haciendo
Terminado
Roles sugeridos en un equipo de 4-5
Líder de diseño
Planos, boceto, CAD
Líder de electrónica
Sensores, Arduino, cableado
Líder de construcción
Herramientas, ensamblaje
Líder de documentación
Registro, carpeta, presentación
Notes: Scrum simplificado para el aula. No hace falta terminología completa (Scrum Master, Product Owner) — la idea es que trabajen en ciclos cortos con roles claros. El Kanban de 3 columnas alcanza para este nivel.

## Slide 5
¿Qué es un MVP?
Producto Mínimo Viable — lo mínimo que tiene que funcionar para demostrar que la solución es posible.
MVP no es la versión incompleta del producto. Es la versión más simple que ya resuelve el problema.
✗ NO ES UN MVP
Un prototipo con todas las funciones imaginables, cada sensor posible, la carcasa perfecta y el diseño final terminado.
Eso no es mínimo — es el producto final. Tomarlo como meta inicial hace que nunca termines a tiempo.
✓ SÍ ES UN MVP
Un sensor + un actuador + la lógica mínima que demuestra que el objetivo SMART se cumple, en una estructura simple.
Ejemplo: para el riego automático, el MVP es sensor de humedad + bomba + Arduino. Sin app, sin pantalla, sin carcasa estética.
Notes: Concepto crítico para no perderse en el desarrollo. El MVP se define ANTES de bocetar y listar inventario, porque acota todo lo que sigue. Insistir: funciones extra van 'después', si sobra tiempo.

## Slide 6
Diagrama de Gantt
La herramienta para planificar el tiempo: qué se hace, cuándo, y qué depende de qué.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Diseño y planos
Presupuesto
Compra de materiales
Electrónica y cableado
Ensamblaje
Prueba del MVP
💡 Clave: identificá las dependencias — no podés cablear sin materiales, no podés ensamblar sin cablear. El Gantt muestra esos cuellos de botella antes de que te sorprendan.
Notes: Gantt simplificado a nivel escolar: filas = tareas, columnas = semanas, barras = duración. Enfatizar dependencias — una tarea no puede empezar antes de que termine la que la precede.

## Slide 7
BLOQUE B
De la idea al modelo 3D
El camino: boceto en papel → modelo digital en Tinkercad → impresión 3D o corte real.
Boceto a mano
Ya lo practicaron. Primera forma, proporciones, ideas rápidas sin herramientas.
Tinkercad
Modelo 3D digital exacto. Medidas reales, simulación de circuitos con Arduino incluida.
Salida física
Impresión 3D para piezas propias, o exportación de medidas para corte láser.
🖥 Tinkercad: web, gratis, con simulador de circuitos Arduino incluido — podés probar tu lógica de sensor/actuador antes de tocar un cable real. Exportá a STL para imprimir en 3D.
Notes: Tinkercad tiene 3 módulos: diseño 3D, simulación de circuitos, y codeblocks. Para este proyecto usamos el 3D (para piezas) y circuitos (para probar la lógica antes de armar físicamente).

## Slide 8
Un puente necesario: lógica de programación
Tinkercad ya simula código para tu circuito. Antes de seguir, un repaso mínimo de los 4 conceptos que vas a necesitar.
Variables
Guardan un valor que cambia. Ej: la temperatura leída por el sensor.
int temp = 0;
Condicionales
Si se cumple algo, hacé una acción. Ej: si temp > 72, cortar motor.
if (temp > 72) {...}
Loops
Repetir una acción todo el tiempo. Ej: leer el sensor constantemente.
while (true) {...}
Entrada / Salida
Leer un sensor o activar un actuador. Las dos operaciones básicas.
digitalRead() / Write()
📚 Si necesitás más profundidad: existe una cápsula completa de Lógica de Programación para Arduino, con ejercicios interactivos. Consultá a tu docente si tu equipo la necesita.
Notes: Slide puente para quienes no vieron programación en otra materia. No profundizar acá — mencionar la cápsula aparte para quien la necesite. Los que ya saben programar, avanzan sin detenerse.

## Slide 9
Vistas técnicas y planos
Del boceto libre al plano normalizado — donde cada medida es exacta y verificable.
Vista de planta
Desde arriba. Muestra el largo y ancho del objeto.
Vista de frente
De frente. Muestra el ancho y la altura.
Vista de perfil
Desde el costado. Muestra la profundidad y la altura.
Perspectiva isométrica
Vista 3D a 30°. Da una idea completa del volumen.
REGLA DE ORO DEL PLANO
Toda medida en el plano debe coincidir exactamente con el modelo digital y con el material real disponible. Un plano sin cotas (medidas) no sirve para construir — es solo una ilustración.
Notes: Las 3 vistas normalizadas + la isométrica. El plano se genera directamente desde Tinkercad exportando las vistas del modelo 3D ya construido.

## Slide 10
Despiece
El plano que descompone el conjunto en cada pieza individual, numerada y lista para el inventario.
VISTA EXPLOSIONADA
1
Carcasa superior
2
Placa Arduino
3
Sensor
4
Carcasa base
¿Qué tiene que tener un despiece?
✓
Cada pieza numerada, sin excepción
✓
Referencia clara entre número y nombre
✓
Piezas compradas y piezas fabricadas diferenciadas
✓
Material de cada pieza especificado
✓
Cantidad necesaria de cada una
Notes: El despiece alimenta directamente al inventario de la próxima slide. Cada número de pieza en el despiece se convierte en una fila de la tabla de inventario.

## Slide 11
Inventario completo y descriptivo
La lista maestra: cada pieza del despiece, con cantidad, material y origen.
#
Pieza
Material
Cant.
Origen
1
Carcasa superior
PLA (impresión 3D)
1
Fabricada
2
Arduino Uno
—
1
Comprada
3
Sensor de humedad
—
1
Comprada
4
Carcasa base
MDF 3mm (láser)
1
Fabricada
5
Tornillo M3x10
Acero
6
Comprada
💡 Clave: la columna 'Origen' separa lo que hay que comprar de lo que hay que fabricar. Esto define directamente el presupuesto y el plan de compras.
Notes: El inventario es el puente entre diseño y presupuesto. Cada fila debe poder rastrearse hasta un número del despiece.

## Slide 12
BLOQUE C
Presupuesto y factibilidad
El inventario dice qué necesitás. El presupuesto dice si es viable conseguirlo a tiempo y al costo correcto.
1
Investigación de mercado
¿Qué opciones existen? ¿Qué precios manejan distintos proveedores?
2
Identificación de proveedores
¿Dónde comprar cada pieza? Local, online, tiempo de entrega.
3
Análisis de cuellos de botella
¿Qué componente tarda más en llegar? Eso define tu cronograma real.
4
Relación costo-beneficio
¿Vale la pena pagar más por algo que llega antes?
5
Decisión final
Costo vs tiempo de espera. La decisión que balancea ambos.
⚠️ Ejemplo real: un sensor específico puede ser el más barato pero tardar 3 semanas en llegar. Si tu proyecto tiene 2 semanas de plazo, el sensor 'más caro pero disponible ya' es la decisión correcta.
Notes: El punto 3 (cuellos de botella) es el que más sorprende a los alumnos — no sirve de nada tener presupuesto si el componente clave tarda más que el plazo del proyecto.

## Slide 13
EJERCICIO GRUPAL
Ahora les toca a ustedes
Apliquen los 3 bloques de esta unidad a la solución que eligieron en la Unidad 3.
1
Definan roles y su MVP
⏱ 10 min
Asignen los 4 roles de equipo. Escriban en una oración qué es el MVP de su proyecto.
2
Armen su Gantt
⏱ 15 min
Listen las tareas principales y estimen semanas. Marquen las dependencias.
3
Bocetéen y modelen en Tinkercad
⏱ 25 min
Boceto a mano de su MVP, después el modelo 3D básico en Tinkercad.
4
Arranquen el inventario
⏱ 15 min
Listen las piezas que necesitan, diferenciando compradas de fabricadas.
Notes: 65 minutos en total. Al finalizar, cada equipo tiene: roles definidos, MVP en una oración, Gantt inicial, boceto+modelo 3D, e inventario en construcción.

## Slide 14
¿Qué logramos?
✓
Organizamos el trabajo en equipo con Scrum y roles
✓
Definimos nuestro MVP y armamos el Gantt
✓
Modelamos en Tinkercad y generamos planos con medidas
✓
Armamos despiece, inventario y presupuesto viable
🔮 LO QUE VIENE
Unidad 5:
Materiales,
Construcción
y Validación
Herramientas · Electrónica · Seguridad · Ensamblaje · MVP en vivo
Ya tenés el plano, el inventario y el presupuesto. Ahora vas a tocar las herramientas y construir de verdad.
Notes: Cierre de Unidad 4. Todo el trabajo de diseño está completo. La Unidad 5 arranca con materiales físicos, seguridad y construcción real.